CÁP CHỐNG CHÁY > DÂY & CÁP CHỐNG CHÁY CX/FR; CXV/FR-0.6/1KV > ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHỐNG CHÁY CX/FR: ( Tech. Characteristics of unsheathed cable CX/FR): 1/ Loại CX/FR ruột không ép chặt (NC conductor) Ruột dẫn-Conductor Bề dày cách điện Insul. thickness Đường kính tổng Overall diamet er Khối lượng cáp (gần đúng) Approx. Weight Đ. Trở DC ở 20OC (max) RDC at 200C (Max) Mặt cắt danh định Nominal area Kết cấu Structure Đ/kính ruột dẫn Conductor dia. mm2 N0/mm mm mm mm kg/km W/km 1 7/0,425 1,275 0,7 2,7 14 18,10 1,5 7/0,52 1,56 0,7 3,0 19 12,10 2 7/0,60 1,80 0,7 3,2 24 9,43 2,5 7/0,67 2,01 0,7 3,4 29 7,41 3,5 7/0,80 2,40 0,7 3,8 39 5,30 4 7/0,85 2,55 0,7 4,0 44 4,61 5,5 7/1,00 3,00 0,7 4,4 59 3,40 6 7/1,04 3,12 0,7 4,5 63 3,08 8 7/1,20 3,60 0,7 5,0 83 2,31 10 7/1,35 4,05 0,7 5,5 103 1,83 11 7/1,40 4,20 0,7 5,6 111 1,71 14 7/1,60 4,80 0,7 6,2 142 1,33 16 7/1,70 5,10 0,7 6,5 160 1,15 22 7/2,00 6,00 0,9 7,8 223 0,84 25 7/2,14 6,42 0,9 8,2 254 0,727 30 7/2,30 6,90 0,9 8,7 291 0,635 35 7/2,52 7,56 0,9 9,4 347 0,524 38 7/2,60 7,80 1,0 9,8 372 0,497 50 19/1,80 9,00 1,0 11,0 478 0,387 60 19/2,00 10,00 1,0 12,0 586 0,309 70 19/2,14 10,70 1,0 12,7 668 0,268 80 19/2,30 11,50 1,1 13,7 772 0,234 95 19/2,52 12,60 1,1 14,8 922 0,193 100 19/2,60 13,00 1,2 15,4 985 0,184 120 19/2,80 14,00 1,2 16,4 1137 0,153 125 19/2,90 14,50 1,2 16,9 1218 0,147 150 37/2,30 16,10 1,4 18,9 1492 0,124 185 37/2,52 17,64 1,6 20,8 1796 0,099 200 37/2,60 18,20 1,6 21,4 1908 0,094 240 61/2,25 20,25 1,7 23,6 2344 0,0754 250 61/2,30 20,70 1,7 24,1 2446 0,0738 300 61/2,52 22,68 1,8 26,3 2931 0,0601 325 62/2,60 23,40 1,9 27,2 3124 0,0576 400 61/2,90 26,10 2,0 30,1 3875 0,0470 2/ Loại CX/FR ruột ép chặt (CC Conductor) Ruột dẫn-Conductor Bề dày cách điện Insul. thickness Đường kính tổng Overall diameter Khối lượng cáp (gần đúng) Approx. Weight Đ. Trở DC ở 20OC (max) RDC at 200C (Max) Mặt cắt danh định Nominal area Kết cấu Structure Đ/kính ruột dẫn Conductor dia. mm2 N0/mm mm mm mm kg/km W/km 16 7/1,73 4,74 0,7 6,1 158 1,15 22 7/2,03 5,58 0,9 7,4 220 0,84 25 7/2,17 5,97 0,9 7,8 250 0,727 30 7/2,33 6,42 0,9 8,2 287 0,635 35 7/2,56 7,03 0,9 8,8 343 0,524 38 7/2,64 7,25 1,0 9,3 367 0,497 50 19/1,83 8,37 1,0 10,4 473 0,387 60 19/2,03 9,30 1,0 11,3 580 0,309 70 19/2,17 9,95 1,0 11,9 661 0,268 80 19/2,33 10,70 1,1 12,9 765 0,234 95 19/2,56 11,72 1,1 13,9 913 0,193 100 19/2,64 12,09 1,2 14,5 975 0,184 120 19/2,84 13,02 1,2 15,4 1126 0,153 125 19/2,94 13,49 1,2 15,9 1206 0,147 150 37/2,33 14,97 1,4 17,8 1479 0,124 185 37/2,56 16,41 1,6 19,6 1780 0,099 200 37/2,64 16,93 1,6 20,1 1892 0,094 240 61/2,28 18,83 1,7 22,2 2326 0,0754 250 61/2,33 19,25 1,7 22,6 2427 0,0738 300 61/2,56 21,09 1,8 24,7 2909 0,0601 325 61/2,64 21,76 1,9 25,6 3100 0,0576 400 61/2,94 24,27 2,0 28,3 3846 0,0470 3/ Loại 1 lõi CXV/FR (1 core cable) : Ruột dẫn-Conductor Bề dày cách điện Insul. thickness Bề dày vỏ Sheath thickness Đường kính tổng Overall diameter Khối lượng cáp (gần đúng) Approx. Weight Đ. Trở DC ở 20OC (max) RDC at 200C (Max) Mặt cắt danh định Nominal area Kết cấu Structure Đ/kính ruột dẫn Conductor dia. mm2 N0/mm mm mm mm mm kg/km W/km 1 7/0,425 1,275 0,7 1,4 5,5 41 18,10 1,5 7/0,52 1,50 0,7 1,4 5,8 48 12,10 2 7/0,60 1,80 0,7 1,4 6,0 55 9,43 2,5 7/0,67 2,01 0,7 1.4 6,2 61 7,41 3,5 7/0,80 2,40 0,7 1.4 6,6 75 5,30 4 7/0,85 2,55 0,7 1.4 6,8 80 4,61 5,5 7/1,00 3,00 0,7 1.4 7,2 98 3,40 6 7/1,04 3,12 0,7 1.4 7,3 104 3,08 8 7/1,20 3,60 0,7 1.4 7,8 126 2,31 10 7/1,35 4,05 0,7 1.4 8,3 150 1,83 11 7/1,40 4,20 0,7 1.4 8,4 158 1,71 14 7/1,60 4,80 0,7 1.4 9,0 194 1,33 16 7/1,70 5,10 0,7 1.4 9,3 213 1,15 22 7/2,00 6,00 0,9 1.4 10,6 285 0,84 25 7/2,14 6,42 0,9 1.4 11,0 319 0,727 30 7/2,30 6,90 0,9 1.4 11,5 360 0,635 35 7/2,52 7,56 0,9 1.4 12,2 420 0,524 38 7/2,60 7,80 1,0 1.4 12,6 448 0,497 50 19/1,80 9,00 1,0 1.4 13,8 562 0,387 60 19/2,00 10,00 1,0 1.4 14,8 676 0,309 70 19/2,14 10,70 1,1 1.4 15,7 769 0,268 80 19/2,30 11,50 1,1 1.4 16,5 875 0,234 95 19/2,52 12,60 1,1 1.4 17,6 1032 0,193 100 19/2,60 13,00 1,2 1.4 18,2 1099 0,184 120 19/2,80 14,00 1,2 1.5 19,4 1267 0,153 125 19/2,90 14,50 1,2 1.5 19,9 1351 0,147 150 37/2,30 16,10 1,4 1.6 22,1 1651 0,124 185 37/2,52 17,64 1,6 1.6 24,0 1969 0,099 200 37/2,60 18,20 1,6 1.6 24,6 2086 0,094 240 61/2,25 20,25 1,7 1.7 27,0 2552 0,0754 250 61/2,30 20,70 1,7 1.7 27,5 2658 0,0738 300 61/2,52 22,68 1,8 1.8 29,9 3176 0,0601 325 61/2,60 23,40 1,9 1.9 31,0 3392 0,0576 400 61/2,90 26,10 2,0 2.0 34,1 4186 0,0470 Xin vui lòng nhấp vào download để xem toàn bộ Đặc tính kỹ thuật

In trang này